ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/0005-PG

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ÁUDIO E VÍDEO.

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(papel timbrado da licitante)

1. ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTITATIVOS POR LOTE:

LOTE I

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA/ MODELO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CAIXA DE SOM ACÚSTICA SUB ATIVA; 1 FALANTE DE 18" ; POTÊNCIA: 500 W RMS; 1 CANAL DE ENTRADA; 2 SAÍDAS XLR; 2 ENTRADAS XLR E P10 PARA ALTO FALANTE EXTERNO; CONTROLE DE LEVEL; CHAVE DE POLARIDADE E CHAVE DE HIGH PASS FILTER; FREQÜÊNCIA: 42 HZ - 100 HZ; IMPEDÂNCIA: 20 KOHMS BALANCEADA. |  | UND | 04 |  |  |
| 3 | CAIXA DE SOM ATIVA, AUTO-ALIMENTADO DE 15 ", DUAS VIAS, BASS-REFLEX, 650W RMS DE ALTA PERFORMANCE, AUTO FALANTES COM IMÃ DE NEODÍMIO, MÚLTIPLAS ALÇAS PARA TRANSPORTE (LATERAIS E NO TOPO), 100°H X 60°V, GUIA DE ONDAS ASSIMÉTRICAS, MAX NÍVEL DE ENTRADA DE SOM (SPL) 132 DB; RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA FAIXA DE FREQÜÊNCIA (-10 DB): 39 HZ -20 KHZ; AMPLIFICADOR CROWN CLASSE D; CONECTORES CONECTORES DE ENTRADA: 2 X 1/4 "JACKS TRS EQUILIBRADO / DESEQUILIBRADO 1 X XLR / 1/4" JACK TRS DE COMBINAÇÃO COM XLR LOOP ATRAVÉS; CANAIS 3 CHANNEL MIXER; IMPEDÂNCIA IMPEDANCIA DE ENTRADA: 14K OHMS; SEÇÃO DE EQ EQ: BAIXO INDIVIDUAL E AGUDOS, O CENTRO DE DETENÇÃO DE 6 DB DE CORTE E AUMENTAR; BAIXO + / - 6 DB (200 HZ FREQUÊNCIA DE TURNOVER); AGUDOS + / - 6 DB (4 KHZ FREQUÊNCIA DE TURNOVER); CROSSOVER 1,7 KHZ; MONTE SOQUETE DE PÓLO 36 MILÍMETROS COM A ESTABILIZAÇÃO PARAFUSO 5 X M10 PONTOS DE SUSPENSÃO |  | UND | 04 |  |  |
| 12 | SISTEMA DE SOM PORTÁTIL COMPACT SYSTEM LINE ARRAY. Sistema de som totalmente integrado que inclui o amplificador, a caixa, o monitor, o mixer e o sub em um pacote portátil. Com dispersão horizontal de 180 graus e sua configuração em array articulado, é um sistema de som poderoso que cobre até 200 pessoas. - Transportar em apenas uma viagem - Montar em um minuto - Encher o ambiente com o som - 2 vias - Máximo SLP @ 1m: 106 dB contínuos, 112dB pico - Alcance de frequência (-3 dB): 65 Hz - 14 kHz - Alcance de frequência (-10dB): 50 Hz - 16 kHz - Potência de trabalho: 130w |  | UND | 04 |  |  |
| 13 | SISTEMA DE SOM PORTÁTIL COMPACT SYSTEM LINE ARRAY. Sistema de som totalmente integrado que inclui o amplificador, a caixa, o monitor, o mixer e o sub em um pacote portátil. Com dispersão horizontal de 180 graus e sua configuração em array articulado, é um sistema de som poderoso que cobre até 200 pessoas. - Transportar em apenas uma viagem - Montar em um minuto - Encher o ambiente com o som - 2 vias - Máximo SLP @ 1m: 106 dB contínuos, 112dB píco - Alcance de frequência (-3 dB): 65 Hz - 14 kHz - Alcance de frequência (-10dB): 50 Hz - 16 kHz - Potência de trabalho: 130w . |  | UND | 04 |  |  |
| 19 | CAIXA ACúSTICA ATIVA Montagem flexível para fly, monitor e pedestal. Ampla dispersão sonora. - Alto-falante 15" e driver de titânio - Biamplificador 400W (300+100@4ohms) RMS - Pressão máxima 130dBSPL (SPM1502A + SPM1502) - Resp. frequência (-10dB) 50Hz a 20KHz - Dispersão sonoro 90°H x 45°V nominal - Bivolt automático. A =72,0cm B =43,0cm C =49,0cm Peso Liquido =30,40Kg Peso Bruto =34,90Kg. |  | UND | 02 |  |  |
| 20 | CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO COM ENTRADAS USB, AUXILIAR RCA, AUXILIAR P10, CARTãO SD E RáDIO FM - 80 W. Com Entrada para instrumentos musicais como violão, guitarra e microfone. Além disso, tem Entradas para dispositivos USB, outros aparelhos como CD e DVD Player, MP3/4 Player, slot para cartão de memória e, ainda, rádio FM. Com dissipador dimensionado, podendo atuar em locais de trabalho com temperatura ambiente elevadíssima. Ter resposta plana desde 10Hz à 70KHz, com níveis extremamente baixos de ruídos e distorção harmônica, proporcionando áudio puro, limpo e de alta fidelidade. |  | UND | 02 |  |  |
| 21 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH - FM - ENTRADA PENDRIVE ¦ RCA P/ EQUIP. ELETRôNICOS - 20W. Possuir conexão BLUETOOTH , Rádio FM, Entrada USB para Pendrive e SD para Cartão Memória, Entrada para eletrônicos (RCA), Microfones, Violão Guitarra, Teclado. e ainda ser leve e compacta facilitando seu transporte. Informações técnicas Referência, Multiuso Alimentação Bivolt Entradas/Conexão Tipos Conexão BLUETOOTH Entrada USB, SD Entrada para microfone Entrada para instrumentos musicias (LINE) Entrada RCA para aparelhos eletrônicos Equalização 2 Vias Grave e Agudo Alto Falante 6" Coaxial Potência 20W RMS Peso / Dimensão 7,3Kg 43 x 23 x 33 cm |  | UND | 05 |  |  |
| 29 | TRIPE, PEDESTAL, SUPORTE CAIXA SOM REFORÇADO ACUSTICA ATIVA Tripe reforçado para caixas acústicas, construido em aço carbono com tubos de 1,3 polegada extremamente resistente, pintado na cor preta com pintura eletrostatica, comporta caixas de até 65 kg, regulagem de altura com trava que vai de 1,40m, até 1,70m, podendo facilmente ser levado no porta malas do carro sem ocupar espaço. |  | UND | 02 |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE I |  |

LOTE II

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA/ MODELO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIXER ANALÓGICO DE BAIXO RUÍDO E GRANDE HEADROOM; PRÉ-AMPLIFICADORES PARA MICROFONE DE ALTO DESEMPENHO; COMPRESSORES DE ESTÚDIO COM UM ÚNICO POTENCIÔMETRO EM TODOS OS CANAIS MONO; EQS DE 3 BANDAS ESTILO "BRITÂNICO" NEOCLÁSSICO; PROCESSADOR DE EFEITOS COM 16 PRESETS EDITÁVEIS INCLUINDO REVERB, CHORUS, FLANGER, DELAY, PITCH SHIFTER, MULTI-EFEITOS; FUNÇÃO TAP E CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO USUÁRIO ARMAZENÁVEIS; INTERFACE ESTÉREO DE ÁUDIO/USB EMBUTIDA PARA CONEXÃO DIRETA COM COMPUTADOR; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO LIVRE COM SOFTWARE DE EDIÇÃO; INSERT DE CANAL EM CADA CANAL MONO PARA CONEXÃO FLEXÍVEL DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS; SAÍDA MASTER BALANCEADAS COM CONECTORES XLR BANHADOS A OURO; SAÍDAS DE FONE/CTRL ROOM COM MATRIZ DE FONTE MULTI-ENTRADA; POTENCIÔMETROS DE 60-MM COM PRECISÃO LOGARÍTMICA E CONTROLES ROTATÓRIOS; FONTE DE ENERGIA TIPO "FULLL-RANGE" PARA MAIOR FLEXIBILIDADE (100 - 240 V~); PADRÃO DE INSTALAÇÃO EM RACKS; TOTAL INPUTS: 24; ENTRADAS MONO/ESTÉREO: 8/4; BUSES MIX: 4/2; PRÉ-AMPLIFICADORES PARA MICROFONES: 10; EQ DE CANAL MONO: 3-BANDAS; CANAL DE ENVIO EFEITO MON/FX: 2/2; RETORNOS DE EFEITOS: 4 ESTÉREO; INTERFACE/SAÍDA USB: 2-ENTRADAS/2-SAÍDAS; PRESETS DO PROCESSADOR FX: 16; MEDIDORES EM LED: 12-LED |  | UND | 04 |  |  |
| 5 | MICROFONE DUPLO SEM FIO IMPEDANCIA DE SAIDA: CONECTOR XLR:200 OHMS, CONECTOR P10: 1K OHM, NIVEL DE SAÍDA DE AUDIO (APROXIMADAMENTE DE 33KHZ DE DESVIO COM TOM DE 1KHZ): CONECTOR XLR COM CARGA DE 100K OHM: - 19DBV, TIPICA CONECTOR P10 COM CARGA DE 100K OHM:- 5DBV, TÍPICA SENSIBILIDADE: - 105DBM PARA 12DB DE SINAD, TIPICA IMAGEM DE REJEICAO: >50DB, TIPICA; DIMENSOES: 388MMX116MM X 40MM |  | UND | 04 |  |  |
| 22 | MESA DE SOM 16 CANAIS USB Mixer analógico de baixo ruído e grande headroom o Que contenha Pré-amplificadores para microfone de alto desempenho. O Compressores de estúdio com um único potenciômetro em todos os canais mono o EQs de 3 bandas estilo "britânico" neoclássico. O Processador de efeitos com 16 presets editáveis incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efeitos. O Interface estéreo de áudio/USB embutida para conexão direta com o seu computador. Gravação de áudio livre, software de edição e podcast e mais de 150 plug-ins de feito/instrumentos e driver de baixa latência. O Insert de canal em cada canal mono para conexão flexível de equipamentos externos. O 2-4 aux sends por canal. O LEDs de pico em todos os canais O 2-4 auxiliares de retorno estéreo multifuncionais para roteamento flexível O Saída MASTER balanceadas com conectores XLR. O Saídas de fone/ctrl room com matriz de fonte multi-entrada O Potenciômetros de 60-mm com precisão logarítmica e controles rotatórios O Fonte de energia tipo "Fulll-Range" para maior flexibilidade (100 - 240 V~), som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia O Padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação O Total Inputs: 22 O Entradas Mono/Estéreo: 8/4 O Buses Mix: 2/2 O Pré-Amplificadores para Microfones: 8 O Eq de Canal MONO: 3-bandas O Canal de Envio efeito MON/FX: 2/1 O Retornos de Efeitos: 3 estéreo |  | UND | 01 |  |  |
| 23 | MICROFONE SEM FIO AURICULAR: Características Gerais: - Faixa de Operação (sob condições típicas): Aproximadamente 75m - Conector de áudio: XLR balanceado e P10 - Conector de áudio de transmissor: Mini TQG (4 pinos) - Resposta de Frequência de áudio: 50Hz a 15kHz (pode variar conforme o microfone utilizado) - Potência de Transmissão de RF: 10mW máx - Nível máximo de saída (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): -16dBV (XLR), -22Dbv (P10) - Duração das plihas: Até 10h com 2 pilhas pequenas (AA) - Faixa dinâmica: >90dB, A-weighted - Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): <1% típico Conteúdo da Embalagem: - 01 Transmissor - 01 Receptor - 01 Microfone Headset - 01 Manual de instruções - 01 Fonte de alimentação. |  | UND | 02 |  |  |
| 24 | MICROFONE SEM FIO BASTãO Caraterísticas: Construção em metal (transmissor e receiver) 42 MHz de largura de banda: Ajuste em 1.680 frequências UHF para recepção livre de interferências Sistema de banco de frequências aumentado com mais de 32 frequências compatíveis Porta Ethernet para conexão com software (WSM - Wireless Systems Manager - Gerenciador de sistemas sem fio) para controle via computador - isto proporciona uma excelente visão geral de monitoração e gerenciamento de dados profissional para sistemas multicanal Alta qualidade da recepção true diversity Tom guia de silêncio (pilot tone) para eliminar interferência RF quando o transmissor está desligado Scan automático de frequências busca as disponíveis Amplitude de frequência AF aumentada Sensibilidade de áudio aumentada Sincronização por transmissão sem fio dos parâmetros do transmissor ajustados no receiver Menu de operação amigável com mais opções de controle Visor gráfico iluminado, receiver mostra também os ajustes do transmissor, Função auto-lock previne mudança acidental de ajustes Compander HDX para som cristalino Indicador de bateria de 4 passos mostrados também no receiver Módulos da série evolution facilmente intercambiáveis, Equalizador e modo Soundcheck integrados Contatos para recarregar o BA 2015 accupack diretamente no transmissor Vasta opção de acessórios adapta o sistema a qualquer necessidade. |  | UND | 01 |  |  |
| 25 | MICROFONE SM58-LC CARDIÓIDE CARACTERÍSTICAS: Resposta de freqüência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais. Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros. Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas. Globo circular com filtro anti-pop elimina ruídos de respiração e de vento. Adaptador para pedestal (cachimbo) resistente com 180º de giro para melhor ajuste. Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante. Resposta de Freqüência: 50 Hz a 15 kHz. Cápsula de reposição: R59 |  | UND | 10 |  |  |
| 28 | PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE GIRAFA. Suporte pedestal com base retrátil para maior praticidade. - Material: Ferro com pés emborrachados. - Altura Mínima e Máxima: 1,25 metros e 2,28 metros. - Possui regulagem de ângulo e altura. |  | UND | 10 |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE II |  |

LOTE III

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA/ MODELO | UN. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | KIT TRELIÇA TRAVE BOX TRUSS Q25 ALUMÍNIO 2,50M X 3M. |  | KIT | 02 |  |  |
| 8 | CANHÃO REFLETOR PAR 64, 3W RGB 36 LEDS CARCAÇA BIVOLT. * Canhão Refletor Led Par 64 RGB 36 Leds * Modos: som ativo, automático e master/slave * Tensão: 110v ou 220v ( Bivolt) * 3 Watts por Led * Potência: 200w * Canais DMX: 6 canais * Lúmens: aprox. 12000 lm * Tamanho: 26 x 30 x 26 cm. |  | UND | 12 |  |  |
| 9 | KIT COM 06 RIBALTAS LED RGB DMX COM EFEITOS SENSOR AUDIO DJ. kit com 6 ribaltas 252 leds rgb com dmx sensor de áudio, * corpo em alumínio semiescovado preto * longas luzes de componentes LED vermelho, verde e azul ¢ 10, transformar 16700000 tipo de cor; * pelas luzes de alumínio e Síntese de moldagem de plástico, boa aparência, e criar sofisticado, pode ser apropriado para o palco, discotecas, lobbies, arquitetura, publicidade, e outras de fundo; * produto pode ser automaticamente executado pode aceitar sinal de controle DMX512; * mistura com RGB, RGB escurecimento, RGB efeitos de água. * 100cm x 6,5cm |  | KIT | 01 |  |  |
| 10 | MESA DMX 512 OPERA ATE 192 CANAIS. Controla 12 aparelhos DMX de até 16 canais - 192 canais DMX - 30 bancos de 8 cenas somando 240 cenas - 6 conjuntos de chases combinando ate 240 cenas - Controla ate 12 aparelhos DMX independentes - Seletor de polaridade DMX. |  | UN. | 01 |  |  |
| 11 | MOVING BEAN RIBALTA COM 4 CABEÇAS LED CREE RGB 10W. Nome do produto: Moving Beam 4 Ribalta RGBW Controle DMX: Sim DMX 512 Canais DMX: 13/39 Canais DMX Tecnologia: Led Cree Display digital: Sim Consumo: 200 Watts Fonte de alimentação: Bivolt 110 / 220 Volts Movimentos: PAN° Tilt 270° Modo de sensor rítmico: Sim Cabeças com movimentos aleatórios: Sim Coller de resfriamento: Sim Funciona com ou sem mesa DMX: Sim Sistema de iluminação: RGBW Botões facilitados com funções principais: Sim Cor: Preta Material: Chapa preta reforçada Modo automático: Sim Programação: Sim Medida da barra de suporte para as cabeças: 100 cmv Cabo DMX: 150cm Cabo energia: 120 cm Modo aleatório: Sim (as cabeças se movem de modo aleatório) Modo automático: Sim (as cabeças se movem de modo uniforme) Modo DMX: Sim. As cabeças se movem conforme o controle da mesa DMX (mesa nãoinclusa) |  | UN. | 02 |  |  |
| 14 | KIT TRELIÇA TRAVE BOX TRUSS Q 25 ALUMÍNIO2,50M X 3,00M. |  | KIT | 02 |  |  |
| 15 | CANHÃO REFLETOR PAR 64, 3WATT RGB 36 LEDS. * Canhão Refletor Led Par 64 RGB 36 Leds * Modos: som ativo, automático e master/slave * Tensão: 110v ou 220v ( Bivolt) * 3 Watts por Led * Potência: 200w * Canais DMX: 6 canais * Lúmens: aprox. 12000 lm * Tamanho: 26 x 30 x 26 cm * Peso: 3 Kg |  | UN. | 12 |  |  |
| 16 | KIT COM 6 RIBALTAS LED RGB DMX COM EFEITOS SENSOR AUDIO DJ kit com 6 ribaltas 252 leds rgb com dmx sensor de áudio, corpo em alumínio semiescovado preto * longas luzes de componentes LED vermelho, verde e azul ¢ 10, transformar 16700000 tipo de cor; * pelas luzes de alumínio e Síntese de moldagem de plástico, boa aparência, e criar sofisticado, pode ser apropriado para o palco, discotecas, lobbies, arquitetura, publicidade, e outras de fundo; * produto pode ser automaticamente executado pode aceitar sinal de controle DMX512; * mistura com RGB, RGB escurecimento, RGB efeitos de água. * 100cm x 6,5cm Parâmetros técnicos (¢ 10 LED): * Tensão de entrada: AC 90-240V/50-60HZ * luzes esferas: 252 leds: 108 vermelho / 72 verde / azul 72 * sinal de controle: DMX 512 * canais de controle: 13 CH * potência máxima: 20 W * com display Parâmetros técnicos (vermelho, verde, amarelo, azul, roxo, branco): * Tensão de entrada: AC 90-240V/50-60HZ * acende contas: um total de 252 leds * sinal de controle: DMX 512 * canais de controle: 13 ch * potência máxima: 20 W. |  | KIT | 01 |  |  |
| 17 | MESA DMX 512 OPERA ATÉ 192 CANAIS. Controla 12 aparelhos DMX de até 16 canais - 192 canais DMX - 30 bancos de 8 cenas somando 240 cenas - 6 conjuntos de chases combinando ate 240 cenas - Controla ate 12 aparelhos DMX independentes - Seletor de polaridade DMX |  | UND | 01 |  |  |
| 18 | MOVING BEAM RIBALTA 4 CABEçAS LED CREE RGBW 10W Nome do produto: Moving Beam 4 Ribalta RGBW Controle DMX: Sim DMX 512 Canais DMX: 13/39 Canais DMX Tecnologia: Led Cree Display digital: Sim Consumo: 200 Watts Fonte de alimentação: Bivolt 110 / 220 Volts Movimentos: PAN° Tilt 270° Modo de sensor rítmico: Sim Cabeças com movimentos aleatórios: Sim Coller de resfriamento: Sim Funciona com ou sem mesa DMX: Sim Sistema de iluminação: RGBW Botões facilitados com funções principais: Sim Cor: Preta Material: Chapa preta reforçada Modo automático: Sim Programação: Sim Medida da barra de suporte para as cabeças: 100 cmv Cabo DMX: 150cm Cabo energia: 120 cm Modo aleatório: Sim (as cabeças se movem de modo aleatório) Modo automático: Sim (as cabeças se movem de modo uniforme) Modo DMX: Sim. As cabeças se movem conforme o controle da mesa DMX (mesa nãoinclusa) |  | UND | 02 |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE III |  |

LOTE IV

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA/ MODELO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | PROJETOR MULTIMIDIA WXGA WIDESCREEN HD 3000 LUMES USB COM 3 ANOS DE GARANTIA. |  | UND | 04 |  |  |
| 6 | TELA TRIPE TTM 120VL, FORMATO VIDEO 4.3, DIAGONAL 115", ÁREA DE PROJEÇÃO2340X1755MM. |  | UND | 04 |  |  |
| 26 | MINI PROJETOR PORTATIL LED 100POL HDMI/VGA/USB/SD//TV Especificações: Resolução: 480x320 Resolução Suportada: 1920 x 1080 Intensidade: 150 Lumens Lâmpada: LED vida útil de 50.000 horas Contraste: 1.000 :1 Projeção: Até 100 Polegadas Formato de Imagem: 16:9 widescreen e 4:3 Conexões: HDMI, USB, SD, VGA, AV, TV. Distância de Projeção: 1,2 à 3,6 metros Formatos de mídia compátiveis: WMA, MP3, M4A, JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB, II264, MOV, MJPEG, FLV, DIVX, VC1 Auto-falante: 2 Watts Consumo de energia: 25 Watts Idiomas: Ingles, Espanhol, Portugues e muitas outras. Medidas aproximadas: 16,8 x 7 x 11 cm (CxLxA) |  | UND | 02 |  |  |
| 27 | PROJETOR 3500 LúMENS WIFI HDMI 3LCD. Tipo de Projetor : Projetor de Mesa Resolução Máxima : XGA (1024 x 768 pixels) Luminosidade : 3500 Lumens Lâmpada : 200W UHE Lente : Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco manual - Zoom: 1,0-1,2 - Razão de Projeção (Throw Ratio): 1,40-1,68 - Tamanho (distância de projeção): 30" - 300" (0,84 - 10.42 m) Requisitos do Sistema : Compatível com Computadores, notebooks, TVs, Vídeo Games e outros equipamentos que suportam Projetor Conexões : HDMI x 1 Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1 S-Vídeo: Mini DIN x 1 Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi) USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco) Conteúdo da Embalagem : Projetor Controle remoto com 2 pilhas AA Cabo de Alimentação Cabo RGB VGA (computador) Cabo USB Maleta de Transporte CD-ROM com documentação do projetor Módulo Wireless LAN Voltagem : Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP : 7,7x29,7x23,4cm Peso líq. aproximado do produto (kg) : 2,4kg Garantia do fornecedor: 12 meses |  | UND | 02 |  |  |
| 36 | TELA LOUSA INTERATIVA 100 POLEGADAS. • Sistema operacional: Windows 7/ Windows Visa/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows 98/ Mac/ Linux • Reconhecimento de gestos • Possibilita anotações em todos os programas instalados no computador • Utilização do dedo para manuseio completo do sistema • Efeitos de visualização parcial da tela • Edição completa de todas as telas • Salva arquivos em HTML, PDF, JPEG, PNG, GIF, PCX, Bitmap, GIG, MAC/OS • Movimenta, gira, amplia e reduz objetos a partir do sistema de toques • Grava em vídeo todos os trabalhos realizados • Possibilita anotações em vídeo • Utiliza o dedo como mouse • Copia e cola conteúdos de uma tela para outra • Teclado virtual para auxiliar a digitação • Captura de telas • Salva diversas telas capturadas como um único arquivo • Diversas opções de linhas • Lupa • Rotação de objetos • Exportação de gráficos e mapas para Word e HTML • Compatível com arquivos em Flash • Atualizações de software gratuitas. • Formato 4:3, 16:9 e 16:10 • Tecnologia infravermelho • Sistema de toques na tela com o dedo ou objeto • Resolução de 4096 X 4096 • Tempo de resposta: 16mS (para o primeiro toque) e 8mS para os toques contínuos • Velocidade do cursor: 180dot/s • Precisão: 0,1mm • Consumo de energia: <70mA (via USB • Conexão: USB • Material antirriscos • Borda com liga de alumínio • Acessórios inclusos: Canetas inteligentes / Kit de fixação para parede / Cabo USB /Apontador / Guia de ins |  | UND | 02 |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE IV |  |

LOTE V

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA/ MODELO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | CABO MICROFONE BALANCEADO MOD. SC30 ROLO COM 200 METROS. Especificações: - Condutor: 0,30 mm² - Isolamento: Polietileno - Blindagem: Fita de aluminio + blindagem em cobre trançado - Cobertura: PVC Flexível - Cobre isento de oxigênio OFHC - bitola 24 AWG (0.20 mm²) - estanhado - espaguetado e numerado - Cor: preta - 1 Cabo de 200 metros |  | RL | 02 |  |  |
| 31 | CONECTOR XLR CANON FEMEA 3 VIAS AC3F AC3F TIPO DO CONECTOR: XLR FÊMEA DE LINHA PINOS: 3 PINOS SÓLIDOS PARA SOLDAGEM MATERIAL DO CONECTOR: METAL COR DO CONECTOR: PRETA (PLÁSTICO) E PRATA (METAL) MATERIAL DA CAPA DO CONECTOR: CAPA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E PRENSA CABO ACABAMENTO EXTERNO: ZINCO TIPO DE MONTAGEM: RÁPIDA E SEM CHAVE DE FENDA CLAMP: TIPO GARRA PARA PRENDER O CABO. DIMENSÃO (A X L X P): 8,2 X 1,9 X 1,9 CM PARA MONTAGEM DE CABOS DE MICROFONES |  | UND | 20 |  |  |
| 32 | CONECTOR XLR CANON MACHO 3 VIAS AC3MM AC3MM TIPO DO CONECTOR: XLR MACHO DE LINHA PINOS: 3 PINOS SÓLIDOS PARA SOLDAGEM MATERIAL DO CONECTOR: METAL COR DO CONECTOR: PRETA (PLÁSTICO) E PRATA (METAL) MATERIAL DA CAPA DO CONECTOR: CAPA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E PRENSA CABO ACABAMENTO EXTERNO: ZINCO TIPO DE MONTAGEM: RÁPIDA E SEM CHAVE DE FENDA CLAMP: TIPO GARRA PARA PRENDER O CABO. DIMENSÃO (A X L X P): 8,2 X 1,9 X 1,9 CM PARA MONTAGEM DE CABOS DE MICROFONES |  | UND | 20 |  |  |
| 33 | PLUG P10 MONO PRATA ACPM GN CONECTOR P10 MONO QUALIDADE E DURABILIDADE PARA USO PROFISSIONAL. ACPM GN, PLUG P10 PARA MONTAGEM EM CABO (1/4TRS); - MONO E NIQUELADO, PARA MONTAGEM DE CABOS DE INSTRUMENTOS |  | UND | 20 |  |  |
| 34 | CONECTOR PLUG P2 STEREO CONECTOR P2 STÉREO QUALIDADE E DURABILIDADE PARA USO PROFISSIONAL. PLUG P2 PARA MONTAGEM EM CABO - STÉREO E NIQUELADO, PARA MONTAGEM DE CABOS DE CONEXÃO |  | UND | 20 |  |  |
| 35 | PLUG RCA MACHO BLACK GOLD PRETO/VERMELHO RCAMB PARA MONTAGEM DE CABOS DE CONEXÃO. |  | UND | 20 |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE V |  |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 17/0005-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.  Dados Bancários: Banco ________ – Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega: Em até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF).

9. Locais de Entregas:

| ITENS | LOCAIS DE ENTREGAS |
| --- | --- |
| 1 a 06 e 07 a 12 | Sesc Castanhal – Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 10 – Bairro: Nova Olinda – Cep: 68.743-00 - Castanhal/Pará |
| 13 a 18 | Sesc Marabá – Endereço: Av. Transamazônica, n° 1925 – Bairro: Cidade Nova – Cep: 68.501-660 - Marabá/Pará |
| 19 a 36 | Escola Sesc Castanhal – Endereço: Alameda Ryota Oyama, s/nº - Bairro: Cristo Redentor – Cep: 68.742-550 - Castanhal/Pará. |

Cidade, UF, ______ de _________ de 2017

___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

- Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contidas na proposta, face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

- A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que convier, desde que não contrariem dispositivo previsto no edital;

- Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a CPL.

(este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante)